附件1：

专用校车、厢式货车、新能源产品整改技术要求

1.专用校车产品

应符合GB24407-2012《专用校车安全技术条件》、GB24406－2012《专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度》及GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》标准的要求，涉及的项目有：方案表内第43、47、49、52、58、60、81、85、99、A5等，请企业根据各自不通过产品的具体情况选择项目提供报告及补充备案参数信息。

2.纯电动乘用车产品

应符合GB/T24552-2009《电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法》的要求，不超过5人的纯电动乘用车应符合GB/T28382-2012《纯电动乘用车技术条件》的要求，应提供方案E8、E9项报告；

3.厢式货车产品

总质量≤12吨的厢式货车应按照GB 7258-2012的要求装备反射器型反光标识，应提供反射器型反光标识性能报告及整车安装要求的报告（方案94及95项）。